## Slide 1: Программирование графики с помощью шейдеров

## Slide 2: Кратко об OpenGL
OpenGL – развитие программного интерфейса IrisGL фирмы Silicon Graphics, Inc.
Цель создания библиотеки - дать низкоуровневый доступ к графическому железу, не теряя платформенной независимости

## Slide 3: Хронология OpenGL
1992г. - Open GL 1.0
1997г. – Open GL 1.1
  Появились текстурные объекты и массивы вершин
1998г. – Open GL 1.2
  3D-текстуры и функции обработки изображений
2001г. – OpenGL 1.3
  Кубические текстуры, сжатые текстуры, мультитекстурирование
2002г. – OpenGL 1.4
  Автоматическое генерирование mip-уровней текстур, доп. функции смешивания, depth-текстуры, рисование множественных массивов вершин одной командой
2003г. – OpenGL 1.5
  Vertex Buffer Objects, Shadow mapping comparison functions, Occlusion queries, Non-Power-of-Two textures

## Slide 4: Open GL 2.0
Опубликован в 2004 году
Основное нововведение – добавлен язык шейдеров GLSL (OpenGL Shading Language) для написания программ, обрабатывающих вершины и фрагменты

## Slide 5: Программируемый конвейер OpenGL
Передача вершин и их атрибутов
Обработка вершин
  Вершинный шейдер
  Тесселяция
  Геометрический шейдер
Пост-обработка вершин
  Transform Feedback
  Сборка примитивов
  Отсечение примитивов
  Отбраковка граней
Растеризация
Обработка фрагментов
  Фрагментный шейдер
Операции над сэмплами
  Тесты принадлежности буферу кадра, тест ножниц, тест трафарета, тест глубины
  Смешивание цветов
  Запись в буфер кадра (с учетом масок цвета, глубины, трафарета)

## Slide 6: Что такое шейдер?
Шейдер (англ. – shader) – пользовательская программа для выполнения на видеокарте
Типы шейдеров
  Вершинный шейдер
  Управление тесселяцией
  Геометрический шейдер
  Фрагментный шейдеры
  Вычислительный шейдер

## Slide 7: Для чего нужны шейдеры?
OpenGL предоставляет программистам гибкий, но статический интерфейс для рисования графики
  Шейдеры позволяют приложению переопределить стандартный способ обработки графики на некоторых этапах рендеринга
С помощью шейдеров стало возможным применение продвинутых технологий рендеринга в реальном времени

## Slide 8: Применение шейдеров

## Slide 9: Вершинный процессор
Это программируемый модуль, который выполняет операции над входными значениями вершин и другими связанными с ними данными.
Вершинный процессор выполняет:
  Преобразование вершин
  Преобразование и нормализацию нормалей
  Генерирование и преобразование текстурных координат
  Настройка освещения
  Наложение цвета на материал

## Slide 10: Входные и выходные данные вершинного процессора
Вершинный процессор
Встроенные переменные атрибутов:
gl_Color, gl_Normal, gl_Vertex, gl_MultiTexCoord0 и др.
Определенные пользователем переменные атрибутов:
StartColor, Velocity, Elevation, Tangent и т.п.
Определенные пользователем uniform-переменые:
Time, EyePosition, LightPosition и т.п.
Встроенные uniform-переменые:
gl_ModelViewMatrix, gl_FrontMaterial, gl_LightSource[0..n], gl_Fog и т.п.
Встроенные varying-переменные:
gl_FrontColor, gl_BackColor, gl_FogFragCoord и др.
Специальные выходные переменные:
gl_Position,
gl_PointSize,
gl_ClipVertex
Определенные пользователем varying-переменные:
Normal, ModelCoord, RefractionIndex, Density и т.п.
Карты текстур

## Slide 11: Uniform-переменные
Передают редко изменяемые данных шейдеру
  Uniform-переменные не могут задаваться между вызовами glBegin() и glEnd()
OpenGL поддерживает как встроенные, так и пользовательские uniform-переменные
  Для передачи значения uniform-переменной приложение должно сначала определить её индекс по имени
Неявно ведут себя как константы (нельзя менять их значения)

## Slide 12: Объявление uniform-перменных
struct TheStruct
{
vec3 first;
vec4 second;
mat4x3 third;
};
uniform vec3 oneUniform;
uniform TheStruct aUniformOfArrayType;
uniform mat4 matrixArrayUniform[25];
uniform TheStruct uniformArrayOfStructs[10];

## Slide 13: Attribute-переменные вершинного шейдера
Задают данные, специфичные для вершин
Представляют собой данные, передаваемые вершинному шейдеру от приложения
Могут задавать значения атрибутов либо между glBegin()/glEnd(), либо при помощи функций, работающих с вершинными массивами
OpenGL поддерживает как встроенные, так и определенные пользователем attribute-переменные
  gl_Normal, gl_Vertex, gl_Color

## Slide 14
x
y
z
Position1
Normal1
Color1
Position2
Normal2
Color2
Position3
Normal3
Color3

## Slide 15: Varying-переменные
Данные в varying-переменных передаются из вершинного шейдера в фрагментный
Бывают как встроенными, так и определенными пользователем
Для каждой вершины значение соответствующей varying-переменной будет своим
  В процессе растеризации происходит интерполяция значений varying-переменных с учетом перспективы

## Slide 16
color(1, 0, 0)
color(0, 1, 0)
color(0, 1, 0)
color(0.5, 0.5, 0)

## Slide 17: Фрагментный процессор
Это программируемый модуль, выполняющий операции над фрагментами и другими связанными с ними данными
ФП выполняет следующие стандартные операции:
  Операции над интерполируемыми значениями
  Доступ к текстурам
  Наложение текстур
  Создание эффекта тумана
  Смешивание цветов

## Slide 18: Входные и выходные данные фрагментного процессора
Фрагментный процессор
Встроенные varying-переменные:
gl_Color, gl_SecondaryColor, gl_TexCoord[0..n],
gl_FogFragCoord
Специальные входные переменные:
gl_FragCoord
gl_FrontFacing
Определенные пользователем varying-переменные:
Normal, ModelCoord, RefractionIndex, Density и т.п.
Специальные выходные переменные:
gl_FragColor
gl_FragDepth
Определенные пользователем uniform-переменные:
ModelScaleFactor, AnimationPhase, WeightingFactor и т.п.
Карты текстур
Встроенные uniform-переменые:
gl_ModelViewMatrix, gl_FrontMaterial, gl_LightSource[0..n], gl_Fog и т.п.

## Slide 19: Фрагментный процессор не заменяет следующие операции:
Покрытие
Проверка на видимость
Отсечение по прямоугольнику (scissors test)
Тест трафарета
Тест прозрачности
Тест глубины
Отсечение по трафарету
Смешивание цветов
Логические операции
Dithering
Определение видимости плоскостей

## Slide 20: Входные данные фрагментного процессора
Встроенные varying-переменные
Определенные разработчиком varying-переменные
  Имена и типы должны совпадать с именами varying-переменных, определенных в вершинном шейдере
Встроенные uniform-переменные
Определенные разработчиком uniform-переменные

## Slide 21: Язык программирования шейдеров GLSL

## Slide 22: Цели, преследуемые языком шейдеров OpenGL
Обеспечение хорошей совместимости с OpenGL
Использование гибкости графических ускорителей ближайшего будущего
Предоставление независимости от графического ускорителя
Увеличение производительности
Легкость использования
Обеспечение актуальности языка в будущем
Невмешательство в более высокие уровни параллельной обработки
Легкость разработки программ

## Slide 23: Совместимость с OpenGL
Язык GLSL разработан для использования совместно с OpenGL
  Предоставляются программируемые альтернативы стандартной функциональности OpenGL
  Язык и программируемые им процессоры имеют как минимум ту же функциональность, какую они заменяют
Доступ к текущим состояниям OpenGL

## Slide 24: Использование гибкости акселераторов ближайшего будущего
Язык предоставляет необходимый уровень абстракции для данной предметной области
Поддержка большого количества операций над скалярными и векторными величинами
Исчезла необходимость развития частичных расширений функциональности OpenGL

## Slide 25: Независимость от графического ускорителя
Предшествующие расширения закончились созданием интерфейсов на языке ассемблера
  Ухудшает переносимость программ
Высокоуровневой язык обеспечивает уровень абстракции, достаточный для переносимости
Производители ускорителей используют гибкость языка для внедрения новейших архитектур и технологий компиляции

## Slide 26: Увеличение производительности
Современные компиляторы высокоуровневых языков генерируют код, практически не уступающий по производительности вручную написанному коду
Высокоуровневой код может с легкостью компилироваться в более компактный и быстрый код, учитывающий возможности современных графических процессоров
  Для кода на языке ассемблера может потребоваться переписывание кода

## Slide 27: Легкость использования
Легкость освоения языка программистами, знакомыми с Си и Си++
Язык для программируемых процессоров (в т.ч. и будущих) должен быть один и очень простой

## Slide 28: Актуальность языка в будущем
При разработке GLSL были приняты во внимание особенности ранее созданных языков, таких как C и RenderMan
Язык тщательно стандартизован
  Ожидается, что ранее написанные программы будут актуальны и через 10 лет

## Slide 29: Невмешательство в более высокие уровни параллельной обработки
Современные графические ускорители выполняют параллельную обработку вершин и фрагментов
Язык проектировался с учетом возможного распараллиливания обработки на более высоких уровнях

## Slide 30: Легкость разработки программ
Язык шейдеров GLSL не поддерживает указатели и ссылки, параметры передаются по значению
  Нет проблемы с алиасингом
  Облегчается работа оптимизирующего компилятора

## Slide 31: Связь с языком C
Точка входа в шейдерную программу – функция void main(), с кодом внутри фигурных скобок
Константы, идентификаторы, операторы, выражения и инструкции имеют много общего с языком C
Циклы, ветвление, вызовы функций также аналогичны с языком C
Многострочные комментарии

## Slide 32: Дополнение к языку C
Векторные типы данных для чисел с плавающей запятой, целых и булевых значений
  2-х, 3-х и 4-х мерные векторы
Матричные типы данных для чисел с плавающей запятой
  Матрицы 2x2, 3x3 и 4x4
Дискретизаторы (sampler-ы) для доступа к текстурам
Спецификаторы attribute, uniform и varying входных и выходных переменных
Встроенные переменные состояния OpenGL
  Начинаются с префикса gl_- gl_FragColor, gl_Position
Множество встроенных функций, необходимых для выполнения операция над векторными и скалярными величинами

## Slide 33: Дополнения к языку из C++
Перегрузка функций
Конструкторы
Объявление переменных в произвольном месте программы, а не только в начале блока
Тип bool
Однострочные комментарии
Функции должны быть объявлены до их первого использования одним из следующих способов
  Определением тела функции
  Объявлением прототипа

## Slide 34: Неподдерживаемые возможности C
Отсутствие неявного приведения типов
  float f = 0; // ошибка
  float f = 0.0; // правильно
Нет поддержки указателей, строк, символов и операций над ними
Нет чисел с плавающей запятой двойной точности
Нет коротких, длинных и беззнаковых целых
Нет union, enum и побитовых операторов
Язык не файловый
  Нет директив типа #include и других ссылок на имена файлов

## Slide 35: Прочие отличия
Вместо операторов приведения типов используются конструкторы
Входные и выходные параметры функций передаются по значению
  Входные параметры функции обозначаются in
  Выходные параметры – out
  Входные и выходные одновременно – inout

## Slide 36: Пример простейшего вершинного шейдера
void main()
{
/* то же самое, что и
gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
но обеспечивает инвариантность преобразования координат
*/
gl_Position = ftransform();
gl_FrontColor = gl_Color;
}

## Slide 37: Пример простейшего фрагментного шейдера
void main()
{
gl_FragColor = gl_Color;
}

## Slide 38: Загрузка, компиляция и компоновка шейдерных программ

## Slide 39: Модель подготовки OpenGL-шейдеров
Приложение
Исходный код шейдера
Компилятор
Объектный код шейдера
Компоновщик
Объектный код программы
Графический ускоритель
OpenGL API

## Slide 40: Шаг 1 – создание шейдерного объекта
Для начала необходимо создать шейдерный объект (структура данных драйвера OpenGL для работы с шейдером)
Для создания шейдерного объекта служит функция glCreateShaderObjectARB
Возвращенный данной функцией объект имеет тип GLhandleARB и используется приложением для дальнейшей работы с шейдерным объектом

## Slide 41: Пример создания шейдера
// создание вершинного шейдера
GLhandleARB vertexShader = glCreateShaderObjectARB(GL_VERTEX_SHADER_ARB);
// создание фрагментного шейдера
GLhandleARB fragmentShader = glCreateShaderObjectARB(GL_FRAGMENT_SHADER_ARB);

## Slide 42: Шаг 2 – загрузка исходного кода шейдера в шейдерный объект
Исходный код шейдера – массив строк, состоящих из символов
  Каждая строка может состоять из нескольких обычных строк, разделенных символом конца строки
Для передачи исходного кода приложение должно передать массив строк в OpenGL при помощи glShaderSourceARB

## Slide 43: Пример загрузки исходного кода в шейдерный объект
const GLcharARB shaderSource1[] = “исходный код шейдера - начало”;
const GLcharARB shaderSource2[] = “исходный код шейдера - окончание”;
GLcharARB const * shaderSources[] =
{
shaderSource1,
shaderSource2
};
glShaderSourceARB(vertexShader, 2, shaderSources, NULL);
const GLcharARB shaderSource1[] = “исходный код шейдера - начало”;
const GLcharARB** pShaderSource = &shaderSource;
glShaderSourceARB(vertexShader, 1, pShaderSource, NULL);
В случае, когда исходный код находится в одной строке, задача слегка упрощается:

## Slide 44: Шаг 3 – компиляция шейдерного объекта
Компиляция шейдерного объекта преобразует исходный код шейдера из текстового представления в объектный код
Скомпилированные шейдерные объекты могут быть в дальнейшем связаны с программным объектом, для ее дальнейшей компоновки
Компиляция шейдерного объекта осуществляется при помощи функции glCompileShaderARB

## Slide 45: Пример компиляции шейдерного объекта
glCompileShaderARB(shader);
// проверяем успешность компиляции
GLint compileStatus;
glGetObjectParameterivARB(shader, GL_OBJECT_COMPILE_STATUS_ARB, &compileStatus);
if (compileStatus != GL_TRUE)
{
printf(“Shader compilation error”);
return 0;
}

## Slide 46: Шаг 4 – создание программного объекта
Программный объект включает в себя один или более шейдеров и заменяет собой часть стандартной функциональности OpenGL
Программный объект создается при помощи функции glCreateProgramObjectARB
Возвращенный данной функцией программный объект имеет тип GLhandleARB и может быть использован для дальнейшей работы с программным объектом

## Slide 47: Пример создания программного объекта
GLhandleARB program = glCreateProgramObjectARB();

## Slide 48: Шаг 5 – связывание шейдерных объектов с программным объектом
Приложение может использовать несколько программных объектов, собранных из разных шейдеров
Для указания OpenGL, какие шейдеры с данной программой используются, служит функция glAttachObjectARB, выполняющая присоединение шейдерного объекта к программному объекту

## Slide 49: Пример связывания шейдерных объектов с шейдерной программой
GLhandleARB program;
GLhandleARB vertexShader;
GLhandleARB fragmentShader;
// …
glAttachObjectARB(program, vertexShader);
glAttachObjectARB(program, fragmentShader);

## Slide 50: Шаг 6 – компоновка шейдерной программы
После связывания скомпилированных шейдерных объектов с программным объектом программу необходимо скомпоновать
Скомпонованный программный объект можно использовать для включения в процесс рендеринга
Компоновка программы осуществляется при помощи функции glLinkProgramARB

## Slide 51: Пример компоновки программного объекта
glLinkProgramARB(program);
GLint linkStatus;
glGetObjectParameterivARB(program, GL_OBJECT_LINK_STATUS_ARB, &linkStatus);
if (linkStatus != GL_TRUE)
{
printf(“Program linking error”);
}

## Slide 52: Шаг 7 – валидация программного объекта
Необязательный шаг, позволяющий проверить скомпонованную программу на корректность
  Например, получить сведения о возможных причинах неэффективной работы шейдерной программы
Проверка корректности скомпонованной программы осуществляется при помощи функции glValidateProgramARB

## Slide 53: Пример валидации шейдерной программы
void Validate()
{
// ...
glValidateProgramARB(program);
GLint validationStatus;
glGetObjectParameterivARB(program, GL_OBJECT_VALIDATE_STATUS_ARB, &validationStatus);
PrintInfoLog(program)
if (validationStatus != GL_TRUE)
{
return;
}
// ...
}
void PrintInfoLog(GLhandleARB object)
{
GLcharARB buffer[10000];
GLsizei length;
glGetInfoLogARB(object, sizeof(buffer) - 1, &length, buffer);
printf(“%s”, buffer);
}

## Slide 54: Шаг 8 – установка шейдерной программы как часть текущего состояния OpenGL
Приложение может скомпоновать одну или несколько шейдерных программ
  Каждая программа может реализовывать тот или иной способ рендеринга
Данные программы могут быть установлены в текущее состояние для рендеринга при помощи функции glUseProgramObjectARB
  При этом стандартные механизмы рендеринга вершин и/или фрагментов будут заменены на определенные пользователем

## Slide 55: Пример установки программного объекта
// делаем программный объект активным
glUseProgramObjectARB(program);
// выполняем настройку программного объекта и рендеринг объектов
// ...
// переключаемся на стандартный механизм рендеринга
glUseProgramObjectARB(NULL);

## Slide 56: Удаление программ и шейдеров
Ставшие ненужными шейдерные и программные объекты необходимо удалить при помощи функции glDeleteObjectARB
  Шейдерные объекты, с помощью которых была скомпонована шейдерная программа можно удалять – программный объект при этом сохранит работоспособность

## Slide 57: Пример удаления шейдерных и программных объектов
glDeleteObjectARB(program);
glDeleteObjectARB(vertexShader);
glDeleteObjectARB(fragmentShader);

## Slide 58: Передача параметров в шейдерную программу

## Slide 59: Передача значений uniform-переменных в шейдерную программу
Приложение может задать значение uniform-переменной программного объекта с заданным расположением при помощи функции glUniformARB
  Программный объект должен быть предварительно сделан активным
Расположение uniform-переменной по ее имени можно получить при помощи функции glGetUniformLocationARB

## Slide 60: Пример передачи uniform-переменной в шейдер
// делаем программный объект активным
glUseProgramObjectARB(program);
// получаем расположение uniform-переменной phase (предполагается, что данная переменная объявлена в одном из шейдеров с квалификатором uniform)
GLint phaseLocation = glGetUniformLocationARB(program, "phase");
// задаем значение данной переменной (предполагается, что переменная имеет тип float (суффикс 1f в имени функции glUniform*ARB)
glUniform1fARB(phaseLocation, 0.8f);
// деактивируем шейдерную программу
glUseProgramObjectARB(NULL);

## Slide 61: Передача attribute-переменных шейдерной программе
Значение attribute-переменной с известным расположением может быть передано шейдеру при помощи функции glVertexAttrib*ARB внутри glBegin()/glEnd() перед вызовом glVertex()
Целый массив атрибутов вершин может быть передан вершинному шейдеру при помощи функции glVertexAttribPointerARB
Узнать расположение attribute-переменной можно при помощи функции glGetAttribLocationARB

## Slide 62: Пример передачи значения attribute-переменной отдельно взятой вершины
// делаем программный объект активным
glUseProgramObjectARB(program);
// получаем расположение атрибута vertex2
GLint vertex2Location = glGetAttribLocationARB(program, "vertex2");
glBegin(GL_TRIANGLES);
// задаем значение attribute-переменной vertex2, объявленной как vec3
glVertexAttrib3fARB(vertex2Location, 0, 0.5f, 1);
glVertex3f(0, 0, 0);
glVertexAttrib3fARB(vertex2Location, 2, 0.5f, 1);
glVertex3f(0, 1, 0);
glVertexAttrib3fARB(vertex2Location, 3, 0.5f, 1);
glVertex3f(0, 0, 1);
glEnd();
glUseProgramObjectARB(NULL);

## Slide 63: Пример передачи массива attribute-переменных шейдеру
// получаем расположение атрибута vertex2
GLint vertex2Location = glGetAttribLocationARB(program, "vertex2");
// делаем программный объект активным
glUseProgramObjectARB(program);
// задаем параметры массива атрибутов и массива вершин (в данном случае attribute-переменная vertex2 объявлена как vec3)
glVertexAttribPointerARB(vertex2Location, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex), &g_shapeVertices[0].x1);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(Vertex), &g_shapeVertices[0]);
// разрешаем доступ к массивам вершин и атрибутов
glEnableVertexAttribArrayARB(vertex2Attribute);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
// рисуем массив примитивов
glDrawArrays(GL_LINE_LOOP, 0, NUMBER_OF_VERTICES);
// запрещаем доступ к массивам вершин и атрибутов
glDisableVertexAttribArrayARB(vertex2Attribute);
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
// делаем программу неактивной
glUseProgramObjectARB(NULL);

## Slide 64: Основы языка программирования шейдеров OpenGL

## Slide 65: Типы данных
GLSL поддерживает следующие типы данных
  Скалярные типы
  Векторы
  Матрицы
  Дискретизаторы (samplers)
  Структуры
  Массивы
  Тип void

## Slide 66: Скалярные типы данных
float –число с плавающей запятой
  float f;
  float g, h = 2.4;
  float scale = 3.0;
int – целое число (как минимум 16 разрядов)
  int i = 0x18;
  int numberOfTextures = 5;
  Особенности: нет побитовых операций, не происходит переполнения или исчезновения значащих разрядов
bool – булева переменная
  bool pointIsOutsideThePlane;
  bool overflow;
  Конструкции if-else принимают только булевы значения

## Slide 67: Векторные типы данных
Векторы чисел c плавающей запятой
  vec2, vec3, vec4
    vec3 normal;
    vec4 color = vec4(0.3, 0.1, 0.2, 1.0);
Векторы целых чисел
  ivec2, ivec3, ivec4
    ivec3 v(3, 2, 1);
Векторы булевых значений
  bvec2, bvec3, bvec4
    bvec2 usage(true, false);
    bvec3 intersectionFlags;

## Slide 68: Адресация элементов вектора
По индексам
  pos[3] = 5.0;
По именам
  Вектор рассматривается как координаты или направление: x, y, z, w
    position.z -= 1.0;
  Вектор рассматривается как значение цвета: r, g, b, a
    gl_Color.g = 0.1;
  Вектор рассматривается как координаты текстуры: s, t, p, q
    gl_TexCoord[1].s = 0.4;

## Slide 69: Матрицы
В GLSL поддерживаются встроенные матрицы из чисел с плавающей запятой
  mat2
  mat3
  mat4
Матрицу можно рассматривать как массив столбцов векторов
  mat4 transform; vec4 col2 = transform[2]; // третий столбец матрицы

## Slide 70: Дискретизаторы
В стандарте OpenGL не определено, в каком виде будут реализованы текстурные модули
Доступ к текстурному объекту (выборка из текстуры) осуществляется при помощи дискретизатора (sampler)
Типы дискретизаторов
  sampler1D
  sampler2D
  sampler3D
  samplerCube
  sampler1DShadow
  sampler2DShadow

## Slide 71: Структуры
Объявление структуры похоже на их объявление в языке C
  struct LightSource { vec3 position; vec3 color; }; LightSource light1;
Структуры могут быть объявлены внутри других структур
В состав структур могут входить массивы
Битовые поля не поддерживаются

## Slide 72: Массивы
Язык допускает создание массивов любых типов
  vec4 points[10]; // массив из 10 элементов (индексы от 0 до 9) points[3].x = 3.0; // ссылка на четвертый элемент

## Slide 73: Объявление массивов без указания размеров
Допускается объявлять массивы без указания размера, если выполняется одно из условий:
  Перед ссылкой на массив он объявлен еще раз с указанием размера того же типа
    vec4 points[]; // размер неизвестен vec4 points[10]; // размер 10 элементов vec4 points[]; // ошибка – размер уже определен vec4 points[20]; // ошибка – размер уже определен
  Индексы, ссылающиеся на массив – константы времени компиляции
    vec4 points[]; // размер неизвестен points[3].z = 0.3; // размер – 4 элемента points[5].y = 3.4; // размер – 6 элементов

## Slide 74: Тип void
Используется для указания, что функция не возвращает никакого значения
  void main() { … }

## Slide 75: Объявления и область видимости
Переменные могут объявляться по мере необходимости (как в C++), а не в начале блока
Область видимости ограничена блоком, в котором переменная была объявлена
  Исключение – нельзя объявлять переменные внутри оператора if
  Область видимости переменной, объявленной в операторе for заканчивается в конце тела цикла

## Slide 76: Согласование и преобразование типов
Язык GLSL строго типизирован
  Типы аргументов, передаваемых в функцию, должны соответствовать типу формальных параметров
  Типы аргументов операторов должны соответствовать требованиям конкретного оператора
Строгая типизация позволяет избежать неоднозначностей при использовании перегруженных функций

## Slide 77: Инициализаторы
Инициализация может быть совмещена вместе с объявлением переменной
  float a, b = 3.0, c;
Константные переменные должны быть обязательно инициализированы
  const int size = 4;
Attribute, uniform и varying-переменные при объявлении нельзя инициализировать
  attribute float temperature;
  uniform int size;
  varying float transparency;

## Slide 78: Инициализация составных типов
Для инициализации составных типов используются конструкторы
  vec4 v = vec4(1.0, 2.0, 3.0, 4.0);
  vec4 v; v = vec4(1.0, 2.0, 3.0, 4.0);
  mat2 m(1.0, 2.0, 3.0, 4.0); // элементы матрицы перечисляются по столбцам
Дискретизаторы не имеют конструкторов
Возможно инициализация структур с помощью конструкторов
  Элементы перечисляются в порядке их объявления в структуре

## Slide 79: Спецификаторы переменных
attribute
  Используется для объявления переменной-атрибута вершины, значение которой задается приложением для каждой отдельно взятой вершины
uniform
  Используется для объявления переменной, значение которой задается приложением для группы примитивов
varying
  Используется для объявления переменной, посредством которой вершинный шейдер передает результаты вычислений фрагментному шейдеру
const
  Константы времени компиляции, не видимые вне шейдера, в котором объявлены

## Slide 80: Переменные без спецификаторов
Переменные в глобальной области видимости, объявленные без спецификаторов могут использоваться совместно шейдерами одного типа, скомпонованными в одну программу
Время существования таких переменных ограничено одним запуском шейдера
Понятие «статических переменных» отсутствует
  Сохранение значения переменной между запусками шейдера препятствовало бы параллельной обработке вершин и фгагментов

## Slide 81: Последовательное выполнение
Программа на языке шейдеров OpenGL выполняется последовательно
Точка входа в шейдер – функция void main()
  Перед входом в функцию выполняется инициализация глобальных переменных
Операторы for, while, do-while огранизуют циклическое выполнение
Условное выполнение обеспечивается операторами if-else и оператором ?:
  В операторе ?: типы 2-го и 3-го операндов должны совпадать
Оператор discard может запретить запись фрагмента в кадровый буфер
Операторы goto и switch отсутствуют

## Slide 82: Функции, определяемые пользователем
Функции объявляются аналогично C++
Допускается перегрузка функций
Более строгий контроль над типами входных и выходных параметров
Запрещен явный или косвенный рекурсивный вызов функции
Для аргументов можно задать следующие спецификаторы
  in – аргумент копируется при входе
  out – аргумент копируется при выходе
  inout – аргумент копируется как при входе, так и при выходе
  К аргументам может применяться спецификатор const
    не применим к out и inout-параметрам

## Slide 83: Примеры объявления функций
void ComputeCoord(in vec3 normal, vec3 tangent, inout vec3 coord);
vec3 ComputeCoord(const vec3 normal, vec3 tangent, in vec3 coord);

## Slide 84: Встроенные функции
В языке GLSL есть обширный набор встроенных функций
  Полный набор встроенных функций можно найти в спецификации языка
Любая из встроенных функций может быть переопределена в шейдере

## Slide 85: Операции
Операции в основном объявляются аналогично операциям в языке C
  Отсутствуют побитовые операции
  Многие операции применимы как к скалярным, так и к векторным операндам

## Slide 86: Обращение к компонентам векторов и Swizzling
При обращении к элементам векторов можно перечислять компоненты, к которым проводится обращение
  vec4 v4; vec4 v41 = v4.rgba; vec3 v3 = v4.rgb; v4.b = 4.3; v4.yx = v4.xy; v4.xy = v3.rr;

## Slide 87: Покомпонентные операции
Если к вектору применяется какой-либо оператор, операция выполняется так же, как если бы она выполнялась над каждым компонентом вектора в отдельности
  vec3 v, u; float f; v = u + f; // v.x = u.x + f; v.y = u.y + f; v.z = u.z + f;
  vec2 v, y, w; v = y + w; // v.x = y.x + w.x; v.y = y.y + w.y;
  Исключение – умножение вектора на матрицу или матрицы на вектор производит математическое, а не покомпонентное умножение

## Slide 88: Препроцессор
Поддерживаются директивы препроцессора
  #define, #undef, #if, #ifdef, #ifndef, #else, #elif, #defined, #error, #line, #pragma
Имеется набор встроенных макросов
  __LINE__, __FILE__, __VERSION__

## Slide 89: Обработка ошибок
Некоторые ошибки в процессе компиляции могут быть не замечены
  Невозможен полный контроль над использованием неинициализированных переменных
Программы, содержащие такие ошибки по-разному могут выполняться на разных платформах
  Спецификация языка не гарантирует корректное выполнение программ, в которых присутствует обращение к неинициализированным переменным

## Slide 90: Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/GLSL
http://www.gamedev.ru/articles/read.shtml?id=20123
http://wingman.org.ru/glsl-api
http://www.opengl.org/documentation/glsl/