## Slide 1: Трассировка лучей

## Slide 2: Достоинства и недостатки рендеринга, используемого в OpenGL
OpenGL изначально создавался для интерактивной визуализации трехмерных сцен
  Обеспечивает достаточно высокое качество визуализации сложных сцен, заданных полигональными сетками, в реальном времени

## Slide 3: Недостатки
Методика визуализации, используемая в OpenGL, основана на значительных упрощениях оптических процессов
  Достижение кинематографического качества изображения, создаваемого средствами OpenGL – в общем случае невозможная* задача

## Slide 4
Существуют алгоритмы синтеза трехмерных изображений, более точно моделирующие физические законы распространения и взаимодействия света с объектами
  Трассировка лучей Ray-tracing
  Алгоритмы расчета глобального освещения
  Фотонные карты

## Slide 5: Принцип трассировки лучей
Трассировка лучей (Ray tracing) – алгоритм машинной графики, позволяющий создавать фотореалистичные изображения трехмерных сцен любой сложности
В основе данного метода – моделирование процесса прохождения луча света через трехмерную сцену

## Slide 6: Принцип трассировки лучей

## Slide 7: Оптический процесс прохождения лучей через сцену
Сцена
Луч от источника света испытывает множественные отражения и преломления от объектов сцены и, в конечном итоге, пройдя через пиксель воображаемой экранной плоскости, достигает глаза наблюдателя, изменив свой первоначальный цвет

## Slide 8: Обратная трассировка лучей
В действительности используется обратная трассировка лучей
  Нас интересуют не все лучи сцены, а только те, что попадают в глаз, через плоскость экрана
  Прослеживается путь лучей, проходящих из глаза наблюдателя через каждый пиксель экрана

## Slide 9: Оптический процесс прохождения лучей через сцену
Сцена
Вычисляется путь луча, проходящего через заданный пиксель экрана до ближайшей поверхности. Затем из точки пересечения испускаются вторичные лучи – отраженный и преломленный и т.д.
При достижении определенной глубины процесс трассировки заканчивается.
Начиная с конечной точки луча рассчитывается цвет и интенсивность лучей в точках столкновения.

## Slide 10: Достоинства
Возможность работы с более обширным классом геометрических примитивов
  Сферы, конусы, цилиндры и другие поверхности, заданные функционально
Точное описание объектов
  Гладкие геометрические объекты описываются математически, а не аппроксимируется полигональными сетками
  Вычислительная сложность слабо зависит от сложности сцены
  Возможность распараллеливания вычислений
  Отсечение невидимых линий и поверхностей происходит автоматически в виду природы алгоритма

## Slide 11: Моделирование оптических эффектов
Прослеживание хода лучей по всей поверхности сцены позволяет с легкостью реализовывать эффекты отражения, дифракции и преломления света
Возможность использования абсолютно любых способов задания моделей освещения и материалов

## Slide 12: Ray-casting
Упрощенная вариация процесса трассировки лучей
  Путь прохождения луча прослеживается до ближайшего столкновения с объектом сцены
  Затем вычисляется освещенность в точке столкновения с использованием той или иной модели освещения
  Не позволяет передать эффекты преломления и тени

## Slide 13: Принцип работы Ray Casting-а
Сцена

## Slide 14: Производительность
Процесс трассировки лучей выполняется на несколько порядков дольше визуализации при помощи обычного рисования примитивов

## Slide 15: Подверженность алиасингу
Качественным недостатком обычной трассировки лучей является ее подверженность aliasing’у, а также резкие границы света и тени
Существуют модификации алгоритма трассировки лучей, решающие эту проблему
  Beam tracing
  Cone tracing
  Distributed ray tracing

## Slide 16: Beam tracing
Метод основан на трассировке не бесконечно тонких лучей, а пирамид, проходящих через каждый пиксель экранной плоскости
  При пересечении пирамиды с отражающей поверхностью, испускается следующая пирамида и т.д.
Данный метод позволяет решить проблему алиасинга, присущую обычной трассировке лучей, однако в виду своей сложности практически не используется на практике

## Slide 17: Cone tracing
Подобен методу beam tracting, только вместо пирамиды используется конус
Решает проблемы алиасинга и смягчает тени
Нахождение пересечения конуса с объектами сцены являются еще более сложными, что сделало данный метод непопулярным

## Slide 18: Distributed ray tracing
Данный метод основан на испускании не одного, а нескольких лучей с небольшим случайным разбросом от «идеального» направления при трассировке
  Отклонения лучей могут происходить не только в пространстве, но и во времени, что позволяет передать т.н. эффект Motion Blur, либо в спектральной области, что позволяет передать эффект дисперсии

## Slide 19: Distributed Ray tracing
Сцена

## Slide 20: Простой трассировщик лучей

## Slide 22
class CRay {
public:
CRay(CVector3d const& start, CVector3d const& direction) noexcept
:m_start(start), m_direction(direction)
{ }
CVector3d GetPointAtTime(double time) const noexcept {
return m_start + m_direction * time;
}
CVector3d const& GetStart() const noexcept {
return m_start;
}
CVector3d const& GetDirection()const noexcept {
return m_direction;
}
private:
CVector3d m_start;
CVector3d m_direction;
};

## Slide 23
void CRenderContext::RenderRectangle(CScene const& scene, int left, int top, unsigned width,
unsigned height, IColorBuffer & colorBuffer) const
{
const int right = left + width;
const int bottom = top + height;
// Вычисляем направления лучей в левом верхнем, правом верхнем и левом нижнем углах прямоугольной области
CRay leftTop = CalculateRay(left + 0.5, top + 0.5);
CRay rightTop = CalculateRay(right + 0.5, top + 0.5);
CRay leftBottom = CalculateRay(left + 0.5, bottom + 0.5);
// Шаг, с которым изменяется начальная координата луча вдоль горизонтальной оси экрана
auto rayStartHorizontalStep = (rightTop.GetStart() - leftTop.GetStart()) / (double)width;
// Шаг, с которым изменяется начальная координата луча вдоль вертикальной оси экрана
auto rayStartVerticalStep = (leftBottom.GetStart() - leftTop.GetStart()) / (double)height;
// Шаг, с которым изменяется направление луча вдоль горизонтальной оси экрана
auto rayDirectionHorizontalStep = (rightTop.GetDirection() - leftTop.GetDirection()) / (double)width;
// Шаг, с которым изменяется направление луча вдоль вертикальной оси экрана
auto rayDirectionVerticalStep = (leftBottom.GetDirection() - leftTop.GetDirection()) / (double)height;
// Начало и направление луча в левой верхней точке рисуемой области
CVector3d start0 = leftTop.GetStart();
CVector3d direction0 = leftTop.GetDirection();
…
CRay CRenderContext::CalculateRay(double screenX, double screenY)const
{
// Вычисляем координаты центра пикселя в нормализованных координатах видового порта
CVector2d pixelCenter = GetNormalizedViewportCoord(screenX + 0.5, screenY + 0.5);
// Вычисляем начальную и конечную точки луча, проходящего через центр данного пикселя
CVector3d rayStart = UnProject(pixelCenter.x, pixelCenter.y, 0);
CVector3d rayEnd = UnProject(pixelCenter.x, pixelCenter.y, 1);
// Направление трассируемого луча
CVector3d rayDirection = rayEnd - rayStart;
return CRay(rayStart, rayDirection);
}
CVector3d CRenderContext::UnProject(double normalizedX, double normalizedY, double depth)const
{
// Для вычисления нужно преобразовать глубину точки в нормализованную координату z
// и умножить точку в нормализованных координатах на обратную матрицу произведения
// матриц проецирования и моделирования-вида
CMatrix4d const& invModelViewProj = GetInverseModelViewProjectionMatrix();
/*
Вычисляем нормализованную координату z (от -1 (ближняя плоскость отсечения) до +1 (дальняя)
*/
double normalizedZ = depth * 2 - 1;
// Теперь трансформируем четырехмерную точку
CVector4d pos = invModelViewProj * CVector4d(normalizedX, normalizedY, normalizedZ, 1);
// И преобразовываем ее в трехмерные координаты, выполняя перспективное деление
return pos.Project();
}

## Slide 24
for (int y = top; y < bottom;++y) {
// Начало и направление луча в начале строки
CVector3d start = start0;
CVector3d direction = direction0;
for (int x = left; x < right; ++x) {
// Обрабатываемый пиксель с координатами (x, y) находится внутри видового порта?
if (m_viewPort.TestPoint(x, y)) {
// Трассируем луч по сцене и получаем цвет объекта в точке ближайшего столкновения
CVector4f color = scene.Shade(CRay(start, direction)); // Записываем в буфер цвета квантованное значение цвета
colorBuffer.SetPixelColor(x, y, QuantizeColor(color));
} else {
// Пиксель находится за пределами видового порта и имеет цвет 0
colorBuffer.SetPixelColor(x, y, 0x000000);
}
// Вычисляем начальную точку и направление луча для следующего пикселя в данной строке
start += rayStartHorizontalStep;
direction += rayDirectionHorizontalStep;
}
// Вычисляем точку начала и направление трассировки луча для следующей рисуемой строки
start0 += rayStartVerticalStep;
direction0 += rayDirectionVerticalStep;
}
}

## Slide 25
CVector4f CScene::Shade(CRay const& ray)const {
CIntersection bestIntersection;
CSceneObject const * pSceneObject = nullptr;
// Находим первое столкновение луча со сценой
if (GetFirstHit(ray, bestIntersection, &pSceneObject)) {
// Связан ли шейдер с найденным объектом сцены?
if (pSceneObject->HasShader()) {
IShader const& shader = pSceneObject->GetShader();
// Берем информацию о первом столкновении луча с объектом
CHitInfo const& hit = bestIntersection.GetHit(0);
// Инициализируем контекст затенения для передачи его шейдеру
// Контекст затенения хранит информацию о закрашиваемой точке, а также о сцене
CShadeContext shadeContext(*this, hit.GetHitPoint(),
hit.GetHitPointInObjectSpace(), hit.GetNormal(), ray.GetDirection());
// Шейдер, связанный с объектом, выполнит вычисление цвета
return shader.Shade(shadeContext);
}
}
// Точек пересечения этого луча с объектами сцены нет,
// поэтому возвращаем цвет заднего фона
return m_backdropColor;
}

## Slide 26
bool CScene::GetFirstHit(CRay const& ray, CIntersection & bestIntersection,
CSceneObject const ** ppIntersectionObject) const {
bestIntersection.Clear(); const size_t n = m_objects.size(); CIntersection intersection;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
// Очищаем информацию о ранее найденных столкновениях
intersection.Clear();
CSceneObject const& sceneObject = *m_objects[i]; // Получаем геометрический объект, связанный с объектом сцены
IGeometryObject const& geometryObject = sceneObject.GetGeometryObject();
// Ищем точки пересечения луча с данным геометрическим объектом
if (geometryObject.Hit(ray, intersection)) {
if (
(bestIntersection.GetHitsCount() == 0) ||
(intersection.GetHit(0).GetHitTime() < bestIntersection.GetHit(0).GetHitTime())
) {
bestIntersection = intersection;
*ppIntersectionObject = &sceneObject;
}
}
} // Возвращаем true, если было найдено хоть одно столкновение
return bestIntersection.GetHitsCount() > 0;
}

## Slide 27: Трассировка базовых геометрических примитивов

## Slide 28: Параметрическое уравнение луча
S
c
P
S – точка испускания луча
c – направление движения луча (вектор скорости)
t – отрезок времени
P – точка нахождения луча в момент времени t

## Slide 29: Уравнение плоскости
n
P0
P
A, B, C – координаты вектора нормали n
Notes: Все векторы на плоскости перпендикулярны нормали к этой плоскости

## Slide 30: Пересечение луча с плоскостью
n (A, B, C)
P0
P
c
S
Notes: При трассировке лучей нас интересуют не все точки плоскости, а только те, которые пересекает текущий луч. Это точка (x,y,z), которая лежит как на луче, так и на плоскости. Выразим координаты точки x,y,z, через параметр t и подставим в уравнение плоскости. Получим уравнение одной переменной.

## Slide 31
bool CPlane::Hit(CRay const& ray, CIntersection& intersection) const
{
// Величина, меньше которой модуль скалярного произведения вектора направления луча и
// нормали плоскости означает параллельность луча и плоскости
const double EPSILON = 1e-10;
// Вместо преобразования плоскости выполняем обратное преобразование луча
// Результат будет тот же самый
CRay invRay = Transform(ray, GetInverseTransform());
// Нормаль к плоскости в системе координат объекта
CVector3d normalInObjectSpace = m_planeEquation;
// Скалярное произведение направления луча и нормали к плоскости ()
double normalDotDirection = Dot(invRay.GetDirection(), normalInObjectSpace);
// Если скалярное произведение близко к нулю, луч параллелен плоскости
if (fabs(normalDotDirection) < EPSILON)
{
// Луч параллелен плоскости - точек пересечения нет
return false;
}
…

## Slide 32
// m_planeEquation = (nx, ny, nz, D);
double hitTime = -Dot(CVector4d(invRay.GetStart(), 1), m_planeEquation) / normalDotDirection;
if (hitTime <= EPSILON) // Нас интересует пересечение в направлении луча
{
return false;
}
// Вычисляем точку столкновения с лучом в системе координат сцены в момент столкновения
CVector3d hitPoint = ray.GetPointAtTime(hitTime);
// Вычисляем точку столкновения с лучом в системе координат объекта
CVector3d hitPointInObjectSpace = invRay.GetPointAtTime(hitTime); // Вычисляем нормаль к плоскости в системе координат объекта
CVector3d normalInWorldSpace = GetNormalMatrix() * normalInObjectSpace;
// В список точек пересечения добавляем информацию о найденной точке пересечения
intersection.AddHit(CHitInfo(
hitTime, // Когда столкнулись
*this, // С кем
hitPoint, hitPointInObjectSpace, // Точка соударения луча с поверхностью
normalInWorldSpace, normalInObjectSpace // Нормаль к поверхности в точке соударения
));
// Точка столкновения есть, возвращаем true
return true;
}
void CGeometryObjectImpl::SetTransform(CMatrix4d const& transform)
{
m_transform = transform;
// Также вычисляем матрицу обратного преобразования
m_invTransform = transform.GetInverseMatrix();
// Матрица нормали – подматрица обратной транспонированной матрицы моделирования-вида
m_normalMatrix.SetColumn(0, m_invTransform.GetRow(0));
m_normalMatrix.SetColumn(1, m_invTransform.GetRow(1));
m_normalMatrix.SetColumn(2, m_invTransform.GetRow(2));
// Уведомляем наследников об изменении матрицы преобразования
OnUpdateTransform();
}

## Slide 33: Результат

## Slide 34: Трассировка лучей во фрагментном шейдере
https://www.shadertoy.com/view/XcscDX

## Slide 35: Расчёт пересечения туннеля с плоскостью
h
y
z
x
y
z
x
x
y
v'
v

## Slide 36
void mainImage( out vec4 fragColor, in vec2 fragCoord ) {
// uv - координаты луча, проходящего через текущий фрагмент
// в диапазоне от -1 до +1. z предполагается равным 1.0
vec2 uv = (fragCoord/iResolution.xy - 0.5) * 2.0;
// Координата z точки пересечения луча с плоскостью
float z = 1.0 / abs(uv.y); // 1.0 — расстояние от центра до плоскости
// Координата x точки пересечения луча с плоскостью
float x = uv.x * z;
if (z < 6.0) {
// pos - позиция точки пересечения луча с плоскостью
// с учётом движения камеры
vec2 pos = vec2(2.0 * sin(iTime) + x, 3.0 * iTime + z);
// Определяем в какую из клеток попали
vec2 tex = step(0.5, fract(pos));
// smoothstep нужен для эмуляции освещения (при z=6 цвет чёрный)
float c = float(tex.x != tex.y) * smoothstep(6.0, 1.0, z);
fragColor = vec4(c, c, c, 1.0);
} else {
// Не рисуем плоскость на расстоянии дальше 6 единиц
fragColor = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
}
}

## Slide 37: Полёт между плоскостями со свободным вращением камеры
https://www.shadertoy.com/view/XcsyDl

## Slide 38
mat3 rotX(float angle) {
float s = sin(angle); float c = cos(angle);
return mat3(1., 0., 0., 0., c, s, 0., -s, c);
}
mat3 rotY(float angle) {
float s = sin(angle); float c = cos(angle);
return mat3(c, 0., -s, 0., 1., 0., s, 0.0, c);
}
mat3 rotZ(float angle) {
float s = sin(angle); float c = cos(angle);
return mat3(c, s, 0., -s, c, 0., 0., 0., 1.);
}
void mainImage( out vec4 fragColor, in vec2 fragCoord ) {
vec2 uv = 2. * fragCoord / iResolution.xy - 1.;
float rTime = max(0., iTime - 3.);
vec3 ray = vec3(uv.x, uv.y * iResolution.y / iResolution.x, 1.);
ray = ray * rotX(rTime) * rotY(rTime * .9) * rotZ(rTime * .7);
float z = abs(1. / ray.y);
vec2 chess = fract((ray.xz * z) + 3. * vec2(cos(rTime), iTime)) - .5;
fragColor = vec4(sign(chess.x * chess.y)) * smoothstep(10., 1., z);
}

## Slide 39: Пересечение луча со сферой

## Slide 40: Пересечение луча с базовой сферой
O
R=1
P0
c
S
P1

## Slide 41: Пересечение луча с базовой сферой (продолжение)
D<0 : нет пересечений
D=0: прямая касается поверхности сферы
D>0: прямая пересекает сферу в двух точках
t0 и t1 должны быть > 0 (луч пересекает сферу)

## Slide 42: Нормаль базовой сферы

## Slide 43: Пересечение с произвольной сферой
Преобразуем луч в систему координат базовой сферы
  Умножаем точку испускания луча и его направление на матрицу обратного преобразования сферы
Находим пересечение трансформированного луча с базовой сферов

## Slide 44
bool CSphere::Hit(CRay const& ray, CIntersection & intersection)const
{
CRay invRay = Transform(ray, GetInverseTransform());
double a = Dot(invRay.GetDirection(), invRay.GetDirection());
double b = Dot(invRay.GetStart(), invRay.GetDirection());
double c = Dot(invRay.GetStart(), invRay.GetStart()) - 1;
// Вычисляем дискриминант (для случая четного коэффициента при x)
double disc = b * b - a * c;
if (disc < 0) { return false; } static constexpr double HIT_TIME_EPSILON = 1e-8;
/*
т.к. коэффициент A=|c|^2 положителен и sqrt(B^2 - AC) тоже положителен, то t0 <= t1.
Нам важно упорядочить точки пересечения в порядке возрастания времени столкновения,
поэтому сначала будет добавлена точке в момент времени t0, а потом - в момент времени t1
*/
double invA = 1 / a;
double discRoot = sqrt(disc);

## Slide 45
auto addHit = [&ray, &invRay, this, &intersection](double t) {
if (t > HIT_TIME_EPSILON)
{
CVector3d hitPoint0 = ray.GetPointAtTime(t);
CVector3d hitPoint0InObjectSpace = invRay.GetPointAtTime(t);
CVector3d const& hitNormal0InObjectSpace = hitPoint0InObjectSpace;
CVector3d hitNormal0 = GetNormalMatrix() * hitNormal0InObjectSpace;
// Создаем и добавляем новую точку пересечения
CHitInfo hit0(
t, *this,
hitPoint0, hitPoint0InObjectSpace,
hitNormal0, hitNormal0InObjectSpace);
intersection.AddHit(hit0);
}
};
addHit((-b - discRoot) * invA);
addHit((-b + discRoot) * invA);
// Было ли хотя бы одно столкновение луча со сферой в положительном времени?
return intersection.GetHitsCount() > 0;
}

## Slide 46: Результат

## Slide 47: Зеркальные сферы
https://www.shadertoy.com/view/McXfzj

## Slide 48: Пересечение со сферой (GLSL)
struct Ray {
vec3 start;
vec3 dir;
};
struct Sphere {
vec3 center;
float radius;
};
struct Intersection {
float time;
vec3 pos;
vec3 normal;
vec4 color;
};
const float Infinity = 1e20;
Intersection crossSphere(Sphere sphere, Ray ray) {
Ray rayInv = ray;
// transform ray to make sphere of radius 1 at (0, 0, 0)
rayInv.start -= sphere.center;
rayInv.start /= sphere.radius;
rayInv.dir /= sphere.radius;
float a = dot(rayInv.dir, rayInv.dir);
float b = dot(rayInv.start, rayInv.dir);
float c = dot(rayInv.start, rayInv.start) - 1.;
float d = b * b - a * c;
float t = (-b - sqrt(d)) / a;
if (d < 0. || t < 1e-5)
return Intersection(Infinity, vec3(0.), vec3(0.), vec4(1.));
vec3 pos = ray.start + t * ray.dir;
vec3 norm = normalize(pos - sphere.center);
return Intersection(t, pos, norm, vec4(1.));
}

## Slide 49: Пересечение луча с плоскостью
struct Intersection {
float time;
vec3 pos;
vec3 normal;
vec4 color;
};
Intersection crossPlane(vec4 plane, Ray ray)
{
float t = -dot(vec4(ray.start, 1.), plane) / dot(ray.dir, plane.xyz);
if (t < 1e-5 || t > Infinity)
{
return Intersection(Infinity, vec3(Infinity), normalize(plane.xyz), vec4(1.));
}
return Intersection(t, ray.start + ray.dir * t, normalize(plane.xyz), vec4(1.));
}

## Slide 50: Пересечение луча с несколькими сферами
const float Pi = 3.14159265;
Intersection crossSpheres(Ray ray) {
Intersection best = Intersection(Infinity, vec3(0.), vec3(0.), vec4(1.));
for (float angle = 0.; angle < Pi + Pi - 1e-4; angle += Pi / 6.) {
Intersection i = crossSphere(
Sphere(
1.2 * vec3(cos(angle + iTime),
.3 * sin(3. * iTime + 2. * angle),
sin(angle + iTime)), 0.2), ray);
if (i.time < best.time) {
best = i;
best.color.rgb *= vec3(cos(angle * 1.5), sin(angle * 3.), sin(angle * 2.)) * .3 + .7;
}
}
return best;
}

## Slide 51: Расчёт освещения (Diffuse + Specular)
vec4 shade(vec3 vnorm, vec3 lnorm, vec3 n, vec4 c, vec4 lc)
{
vec4 diffuse = max(0., dot(n, lnorm)) * c;
vec3 r = reflect(-lnorm, n);
vec4 specular = pow(max(0., dot(vnorm, r)), 10.) * lc;
return diffuse + specular;
}

## Slide 52
void mainImage( out vec4 fragColor, in vec2 fragCoord ) {
vec2 uv = 2. * fragCoord / iResolution.xy - 1.;
float rTime = max(0., iTime - 10.);
vec3 r = vec3(uv.x, uv.y * iResolution.y / iResolution.x, 1.);
r = r * rotX(-rTime * 0.5) * rotY(-rTime * .7) * rotZ(rTime * .3);
Ray ray = Ray(vec3(0.), r);
vec4 shade = vec4(1.);
int iter = 3;
do {
Intersection i = crossSpheres(ray);
if (i.time >= Infinity)
break;
ray.dir = reflect(ray.dir, i.normal);
ray.start = i.pos + 1e-5 * ray.dir;
shade *= i.color;
} while (--iter > 0);
Intersection i = crossPlane(vec4(0., 1., 0., -1.), ray);
if (i.time >= Infinity)
i = crossPlane(vec4(0., -1., 0., -1.), ray);
vec2 chess = fract((i.pos.xz) + 3. * vec2(cos(rTime), iTime)) - .5;
fragColor = vec4(sign(chess.x * chess.y)) * smoothstep(10., 1., length(i.pos)) * shade;
}

## Slide 53: Пересечение луча с коническим цилиндром

## Slide 54: Пересечение луча с базовым коническим цилиндром
R0=1
R1=s
H=1
z
x
y
P0
c
S
P1

## Slide 55: Пересечение луча с базовым коническим цилиндром (продолжение)

## Slide 56: Пересечение луча с базовым коническим цилиндром (продолжение)

## Slide 57: Пересечение луча с базовым коническим цилиндром (продолжение)
D<0 : нет пересечений
D=0: прямая пересекает боковую поверхность или касается её
D>0: прямая пересекает поверхность в двух точках
t0 и t1 должны быть > 0 (луч пересекает поверхность)

## Slide 58: Результат

## Slide 59: Полёт внутри туннеля
https://www.shadertoy.com/view/Mcjfzc

## Slide 60: Пересечение с цилиндром (GLSL)
Intersection crossCylinder(Ray r0, float radius, vec4 shade) {
Ray ray = Ray(r0.start / radius, r0.dir / radius);
float a = dot(ray.dir.xy, ray.dir.xy);
float b = dot(ray.start.xy, ray.dir.xy);
float c = dot(ray.start.xy, ray.start.xy) - 1.;
float d = b * b - a * c;
if (d >= 0.) {
float sd = sqrt(d);
float t0 = (-b - sd) / a;
float t1 = (-b + sd) / a;
if (t0 > 0. && t1 > 0.) return ptOnCylinder(r0, min(t0, t1), shade);
if (t0 > 0.) return ptOnCylinder(r0, t0, shade);
if (t1 > 0.) return ptOnCylinder(r0, t1, shade);
}
return Intersection(Infinity, vec3(0.), vec3(0.), vec4(0.));
}
=1

## Slide 61: Информация о точке на поверхности цилиндра
Intersection ptOnCylinder(Ray r, float t, vec4 shade)
{
vec3 pos = r.start + r.dir * t;
float angle = atan(pos.y, pos.x) / Pi * 4.;
vec3 normal = normalize(vec3(-pos.xy, 0.));
vec2 chess = fract(vec2(angle, pos.z + 3. * iTime)) - .5;
float nDotV = dot(normal, -normalize(pos));
vec4 color = sign(chess.x * chess.y) * smoothstep(10., 1., pos.z) * shade * nDotV;
return Intersection(t, pos, normal, color);
}

## Slide 62: Пересечение луча с произвольно трансформированным объектом
Пусть к объекту применена некоторая трансформация T
Для нахождения точки пересечения можно применить трансформацию, обратную T, к лучу и найти точку пересечения трансформированного луча с объектом
  Если преобразование T задано матрицей M, то для нахождения обратного преобразования луча нужно найти матрицу M-1 и применить данную матрицу к точке испускания луча и его направлению

## Slide 63: Преимущества данного способа
Трансформация луча проще трансформации объекта
  Как до, так и после трансформации луч задается точкой испускания и направлением
Найти точки пересечения луча с базовым объектом может оказаться проще, чем найти пересечения с произвольно трансформированным объектом

## Slide 64: Пересечение луча с полигональными сетками
Для нахождения точек пересечения луча с полигональной сеткой необходимо найти точки пересечения со всеми ее гранями
  Треугольные грани упрощают нахождение точек пересечения
На практике полный перебор всех граней сетки не применяется в виду низкого быстродействия
  Сетка представляется в виде дерева, что сокращает сложность задачи с O(N) до O(logN)

## Slide 65: Пересечение луча с треугольником
A
B
C
P
c
S
Найти точку P пересечения с плоскостью треугольника
Определить принадлежность данной точки внутренней области треугольника
Вычислить интерполированные значения атрибутов вершин (цвет, нормаль и др.) в точке пересечения

## Slide 66: Нахождение точки пересечения луча с плоскостью треугольника
Найти уравнение плоскости треугольника
  Вычислить нормаль через векторное произведение двух сторон треугольника (коэффициенты A, B, C)
  Вычислить скалярное произведение нормали и любой из вершин треугольника (коэффициент –D)
Найти точку пересечения луча с плоскостью

## Slide 67: Определение принадлежности точки внутренней области треугольника
A
B
C
P
hAB
Точка P лежит внутри треугольника, если одновременно выполняются условия:
h* – перпендикуляры к ребрам треугольника, лежащие в его плоскости

## Slide 68: Интерполяция атрибутов вершин
B
C
P
A
P’
D
При AP•DC<0 точка P находится вне треугольника ABC
α

## Slide 69: Более быстрый способ вычисления барицентрических координат
https://www.pbr-book.org/4ed/Shapes/Triangle_Meshes#IntersectTriangle

## Slide 70: Интерполяция атрибутов вершин
С каждой вершиной сетки можно связать некоторый набор атрибутов (цвет, нормаль, текстурные координаты и т.п.)
В точке пересечения луча и треугольной грани сетки вычисляются весовые коэффициенты kA, kB, kC
  Сумма коэффициентов kA, kB, kC для любой точки треугольника равна 1, а сами коэффициенты находятся в диапазоне от 0 до 1
Данные коэффициенты используются для вычисления взвешенного (интерполированного) значения атрибутов вершин в точке пересечения

## Slide 71: Результат

## Slide 72: Расчет освещения

## Slide 73: Расчет прямого освещения
При столкновении луча с поверхностью выполняется суммарный вклад источников света в освещенность данной точки поверхности
  Строятся вторичные лучи из точки столкновения по направлению к источникам света
  Вычисляется расчет освещения с использованием заданной модели освещения

## Slide 74: Пример вычисления диффузной составляющей отраженного света
n
l1
l2
v

## Slide 75: Отбрасывание теней

## Slide 76: Определение затененности точки
В точку поверхности попадает свет от источника, если луч, испущенный из данной точки по направлению к источнику не встречает на своем пути препятствий
  Отсутствуют пересечения луча с объектами сцены
  Объекты «за источником света» не отбрасывают тени (t пересечения > 1)

## Slide 77
Тени нет

## Slide 78: Глобальная освещеность (Global Illumination)
Трассировка лучей учитывает лишь прямую освещенность поверхностей источниками света
  В реальности рассеянный свет от освещенных объектов вносит вклад в формирование цвета объектов, расположенных неподалеку
  В итоге это приводит к резким теням и к недостаточной освещенности участков сцены, на которые не попадают прямые лучи от источника света

## Slide 79: Direct Illumination и Global Illumination
Алгоритмы расчета глобальной освещенности с некоторым приближением учитывают распределение световой энергии между поверхностями сцены, решая уравнение рендеринга с заданной точностью
  В частности, это позволяет учесть вклад диффузной составляющей отраженного света в формирование реалистичного изображения

## Slide 80: Уравнение рендеринга (Rendering Equation)
Данное уравнение теоретически описывает поток световой энергии проходящий через сцену
  Основывается на физической природе света и законе сохранения энергии
  В данной точке и направлении интенсивность исходящего света равна сумме испускаемого и отраженного телом света
    Отраженный свет, в свою очередь, - это произведение суммарной интенсивности света, поступающего со всех направлений, коэффициента отражение материала и функции, зависящей от угла поступающего света

## Slide 81: Алгоритмы, учитывающие глобальное освещение
Данные алгоритмы являются частными решениями уравнения рендеринга
  Radiocity
  Photon mapping
  Ambient occlusion

## Slide 82: Radiocity
Используется для расчета вклада диффузной составляющей света, отраженного от объектов, в освещенность сцены

## Slide 83: Принцип действия Radiocity
В основе метода лежит упрощение – учитывается лишь диффузный свет
При этом поверхность объектов сцены разбивается на лоскутки (patches) прямоугольной или треугольной формы
В каждый из этих лоскутков осуществляется рендеринг сцены с целью расчета ее освещенности в данной точке
Этот процесс многократно повторяется, распространяя диффузный свет по всей сцене

## Slide 84: Photon mapping
Лучи от камеры и источника света трассируются независимо друг от друга
  Затем на этапе расчета освещения происходит объединение информации, полученной при трассировке этих лучей
Лучи от источника представляют собой траекторию движения фотонов. При столкновении с поверхностями, фотоны отдают часть своей энергии и отражаются в некотором направлении
  Информация о полученной поверхностями энергии сохраняется в кэше, называемом фотонной картой
Данный подход позволяет передать каустики (блики), возникающие при прохождении света через прозрачные предметы

## Slide 85: Ambient occlusion
Метод, позволяющий добавить реализм в сцену с учетом ослабления света, попадающего в данную точку поверхности, из-за преград, находящихся на пути света

## Slide 86: Демонстрация Ambient Occlusion
No Ambient Occlusion
Ambient Occlusion

## Slide 87: Painting with Maths
https://www.youtube.com/@InigoQuilez

## Slide 88: Ray Marching and Signed Distance Functions
https://jamie-wong.com/2016/07/15/ray-marching-signed-distance-functions/

## Slide 89: Ссылки
PBR Book (https://pbr-book.org/)
Френсис Хилл. «OpenGL. Программирование компьютерной графики»